## Slide 1: 直接二型IIR滤波器结构图

## Slide 2: 软件实现的程序抽象
delay[0]
delay[1]
delay[0] = b[1] * x[i-1] - a[1] * y[i-1] + b[2] * x[i-2] - a[2] * y[i-2];
delay[1] = b[2] * x[i-2] - a[2] * y[i-2];
y[i] = b[0] * x[i] + delay[0];

## Slide 3: 原始滤波函数
DSPF_sp_biquad_cn( )
{
for (i = 0; i < nx; i++)
{
y[i] = b[0] * x[i] + delay[0];
delay[0] = b[1] * x[i] - a[1] * y[i] + delay[1];
delay[1] = b[2] * x[i] - a[2] * y[i];
}
}

## Slide 4: 测试框架
Function_test(
DSPF_sp_biquad_cn()
DSPF_sp_biquad_opt()
)
开始
结束
Performance_test(
DSPF_sp_biquad_cn()
DSPF_sp_biquad_opt()
)
开始
结束

## Slide 5: 测试框架——功能测试
void function_test(){
for (n = 8; n <= N; n += 8) {
DSPF_sp_biquad_cn( ptr_y_cn, n); // n代表了计算的长度
DSPF_sp_biquad_opt( ptr_y_opt, n);
for (i = 0; i < n; i++){
if(fabs(ptr_y_cn[i]-ptr_y_opt[i]) < 0.0001)
// 由于多次运算会造成误差
equal *= 1;
else{
equal *= 0;
}
}
}
if(equal) printf("test success");
else printf("test failed!");
}

## Slide 6: 测试框架——性能测试
void performance_test( ){
int n;
for (n = 8; n <= N; n += 8) {
DSPF_sp_biquad_cn(ptr_y_cn, n );
DSPF_sp_biquad_opt(ptr_y_opt, n );
}
}

## Slide 7: 性能基准的获取
Function_test(
DSPF_sp_biquad_cn()
DSPF_sp_biquad_cn()
)
开始
结束
Performance_test(
DSPF_sp_biquad_cn()
DSPF_sp_biquad_cn()
)
开始
结束

## Slide 8: 性能基准——v0.0
version | all_cycle | DSPF_sp_biquad_cn | DSPF_sp_biquad_opt | comments
v0.0 | 139404 | 69702 | 69702 | 原始版本

## Slide 9: 优化版本1.0
for (i = 0; i < nx; i++)
{
y[i] = b[0] * x[i] + delay[0];
delay[0] = b[1] * x[i] - a[1] * y[i] + delay[1];
delay[1] = b[2] * x[i] - a[2] * y[i];
}
考虑在VPE中进行这部分乘法

## Slide 10: 性能基准——v1.0
version | all_cycle | DSPF_sp_biquad_cn | DSPF_sp_biquad_opt | comments
v0.0 | 139404 | 69702 | 69702 | 原始版本
v1.0 | 137457 | 69702 | 67755 | b * X ->VPE

## Slide 11: 优化版本1.1 bug修复
// y[0] = b[0] * x[i] + delay[0]; //加入这句后性能会提高，不知道为什么
for (i = 0; i < nx; i++)
{
y[i] = b0X[i] + delay[0];
delay[0] = b1X[i] - a[1] * y[i] + delay[1];
delay[1] = b2X[i] - a[2] * y[i];
}

## Slide 12: 性能基准——v1.1
version | all_cycle | DSPF_sp_biquad_cn | DSPF_sp_biquad_opt | comments
v0.0 | 139404 | 69702 | 69702 | 原始版本
v1.0 | 137457 | 69702 | 67755 | b * X ->VPE
v1.1 | 138225 | 69702 | 68523 | bug修复

## Slide 13: 优化版本1.2——软件流水线
y[0] = b0X[0] + delay[0];
y[1] = b0X[1] + delay[1] + b1X[0] - a[1] * y[0];
/* prepare temp variables for i = 2 */
x0 = x[0];
x1 = x[1];
y0 = y[0];
sum = y[1];
for (i = 2; i < nx; i++)
{
sum5 = a[1] * sum;
sum4 = a[2] * y0;
sum1 = b0X[i];
sum2 = b1X[i-1];
sum3 = b2X[i-2];
x0 = x1;
x1 = x[i];
y0 = sum;
sum = sum3 + sum2 + sum1 - sum4 - sum5;
y[i] = sum;
}
/* find final delay elements to return */
delay[0] = b[1] * x1 + b[2] * x0 - a[1] * sum - a[2] * y0;
delay[1] = b[2] * x1 - a[2] * sum;

## Slide 14: 性能基准——v1.2
version | all_cycle | DSPF_sp_biquad_cn | DSPF_sp_biquad_opt | comments
v0.0 | 139404 | 69702 | 69702 | 原始版本
v1.0 | 137457 | 69702 | 67755 | b * X ->VPE
v1.1 | 138225 | 69702 | 68523 | bug修复
v1.2 | 118817 | 69702 | 49115 | 软件流水线

## Slide 15: 优化版本1.3——提前计算
for (i = 2; i < nx; i++)
{
sum5 = a[1] * sum;
sum4 = a[2] * y0;
sum1 = b0X[i];
sum2 = b1X[i-1];
sum3 = b2X[i-2];
x0 = x1;
x1 = x[i];
y0 = sum;
sum = sum3 + sum2 + sum1 - sum4 - sum5;
y[i] = sum;
}
将这部分代码在VPE单元计算好后只返回需要的和数据
for (i = 2; i < nx; i++)
{
sum5 = a[1] * sum;
sum4 = a[2] * y0;
x0 = x1;
x1 = x[i];
y0 = sum;
sum = b_X[i-2] - sum4 - sum5;
y[i] = sum;
}

## Slide 16: 性能基准——v1.3
version | all_cycle | DSPF_sp_biquad_cn | DSPF_sp_biquad_opt | comments
v0.0 | 139404 | 69702 | 69702 | 原始版本
v1.0 | 137457 | 69702 | 67755 | b * X ->VPE
v1.1 | 138225 | 69702 | 68523 | bug修复
v1.2 | 118817 | 69702 | 49115 | 软件流水线
v1.3 | 113137 | 69702 | 43435 | VPE提前计算

## Slide 17: 优化版本1.4——应用向量乘加
before
向量单元的计算
vec_svbcast(b0,b1,b2)
M7002_datatrans(x)
b0x = b0 * x
b1x = b1 * x
b2x = b2 * x
bxX =b0x + b1x
bxX = bxX + b2x
M7002_datatrans(bxX)
after
向量单元的计算
vec_svbcast(b0,b1,b2)
M7002_datatrans(x)
b0x = b0 * x
b1x = vec_mula (b1 * x + b0x )
b2x = vec_mula (b2 * x + b1x )
M7002_datatrans(b2x)

## Slide 18: 性能基准——v1.4
version | all_cycle | DSPF_sp_biquad_cn | DSPF_sp_biquad_opt | comments
v0.0 | 139404 | 69702 | 69702 | 原始版本
v1.0 | 137457 | 69702 | 67755 | b * X ->VPE
v1.1 | 138225 | 69702 | 68523 | bug修复
v1.2 | 118817 | 69702 | 49115 | 软件流水线
v1.3 | 113137 | 69702 | 43435 | VPE提前计算
v1.4 | 111009 | 69702 | 41307 | 向量乘加

## Slide 19: 优化版本1.5——循环展开
for (i = 2; i < nx; i++)
{
sum5 = a[1] * sum;
sum4 = a[2] * y0;
x0 = x1;
x1 = x[i];
y0 = sum;
sum = b_X[i-2] - sum4 - sum5;
y[i] = sum;
}
for (i = 2; i < nx; i+=8)
{
sum5 = a[1] * sum;
sum4 = a[2] * y0;
y0 = sum;
sum = b_X[i-2] - sum4 - sum5;
y[i] = sum;
...
}

## Slide 20: 性能基准——v1.5
version | all_cycle | DSPF_sp_biquad_cn | DSPF_sp_biquad_opt | comments
v0.0 | 139404 | 69702 | 69702 | 原始版本
v1.0 | 137457 | 69702 | 67755 | b * X ->VPE
v1.1 | 138225 | 69702 | 68523 | bug修复
v1.2 | 118817 | 69702 | 49115 | 软件流水线
v1.3 | 113137 | 69702 | 43435 | VPE提前计算
v1.4 | 111009 | 69702 | 41307 | 向量乘加
v1.5 | 103977 | 69702 | 34275 | 循环展开

## Slide 21: 优化版本1.5——优化访存操作
for (i = 2; i < nx; i+=8)
{
sum5 = a[1] * sum;
sum4 = a[2] * y0;
y0 = sum;
sum = b_X[i-2] - sum4 - sum5;
y[i] = sum;
...
}
a1 = a[1];
a2 = a[2];
for (i = 2; i < nx; i+=8)
{
sum5 = a1 * sum;
sum4 = a2 * y0;
y0 = sum;
sum = b_X[i-2] - sum4 - sum5;
y[i] = sum;
…
}

## Slide 22: 性能基准——v1.6 & v1.7
version | all_cycle | DSPF_sp_biquad_cn | DSPF_sp_biquad_opt | comments
v0.0 | 139404 | 69702 | 69702 | 原始版本
v1.0 | 137457 | 69702 | 67755 | b * X ->VPE
v1.1 | 138225 | 69702 | 68523 | bug修复
v1.2 | 118817 | 69702 | 49115 | 软件流水线
v1.3 | 113137 | 69702 | 43435 | VPE提前计算
v1.4 | 111009 | 69702 | 41307 | 向量乘加
v1.5 | 103977 | 69702 | 34275 | 循环展开
v1.6 | 89569 | 69702 | 19867 | 优化访存操作
v1.7 | 89425 | 69702 | 19723 | 细节访存优化

## Slide 23: 加速比 = origin cycle / opt cycles
Chart: 
| 原始版本 | b * X ->VPE | bug修复 | 软件流水线 | VPE提前计算 | 向量乘加 | 循环展开 | 优化访存操作 | 细节访存优化
acc_rate | 1 | 1.0287 | 1.0172 | 1.4192 | 1.6047 | 1.6874 | 2.0336 | 3.5084 | 3.534